SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

# NORMA Oficial Mexicana NOM-131-SCFI-1998, Determinación, asignación e instalación del número de identificación vehicular-Especificaciones.

## Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.- Dirección General de Normas.- Dirección de Normalización.- Subdirección de Normalización.

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-131-SCFI-1998, DETERMINACION, ASIGNACION E INSTALACION DEL NUMERO DE IDENTIFICACION VEHICULAR-ESPECIFICACIONES.

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, por conducto de la Dirección General de Normas, con fundamento en los artículos 34 fracciones XIII y XXX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o., 39 fracción V, 40 fracciones I y XII, 47 fracción IV de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 24 fracciones I y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y

CONSIDERANDO

Que es responsabilidad del Gobierno Federal procurar las medidas que sean necesarias para garantizar que los productos y servicios que se comercialicen en territorio nacional, contengan la información necesaria con el fin de lograr una efectiva protección de los derechos del consumidor;

Que habiéndose cumplido el procedimiento establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización para la elaboración de proyectos de normas oficiales mexicanas, la Presidenta del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio, ordenó la publicación del proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-131-SCFI-1998, Determinación, asignación e instalación del número de identificación vehicular-especificaciones, lo que se realizó en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 1998, con objeto de que los interesados presentaran sus comentarios al citado Comité Consultivo;

Que durante el plazo de 60 días naturales, contado a partir de la fecha de publicación de dicho Proyecto de Norma Oficial Mexicana, el análisis al que se refiere el artículo 45 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, estuvo a disposición del público para su consulta; y que dentro del mismo plazo, ningún interesado presentó comentario alguno al proyecto de Norma;

Que la Ley Federal sobre Metrología y Normalización establece que las normas oficiales mexicanas se constituyen como el instrumento idóneo para la prosecución de estos objetivos, se expide la siguiente:

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-131-SCFI-1998, DETERMINACION, ASIGNACION E INSTALACION DEL NUMERO DE IDENTIFICACION VEHICULAR-ESPECIFICACIONES

Para los efectos correspondientes, esta Norma Oficial Mexicana entrará en vigor sesenta días naturales después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Mientras tanto, las disposiciones de la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-005-SCFI-1997, “Determinación, asignación e instalación del número de identificación vehicular-Especificaciones”, seguirán aplicándose para la determinación, asignación e instalación del número de identificación vehicular hasta esa fecha.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el primer párrafo del inciso 3.1.4 de esta Norma Oficial Mexicana, en los vehículos años modelo 1998 y anteriores, los dígitos de la primera sección del número de identificación vehicular podrán hacer referencia a una de las dos opciones siguientes:

a) Area geográfica, país y fabricante, o

b) País del fabricante o ensamblador, marca y tipo del vehículo, sin importar el orden y combinación de los caracteres.

La obligación de notificar a la Dirección General de Industrias, los procedimientos y sus modificaciones a que se refiere el inciso 3.2.1 de la presente Norma Oficial Mexicana sólo existirá cuando los mismos no hayan sido notificados antes de la fecha de entrada en vigor de la misma.

México, D.F., a 22 de junio de 1998.- La Directora General de Normas, Carmen Quintanilla Madero.- Rúbrica.

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-131-SCFI-1998, DETERMINACION, ASIGNACION E INSTALACION DEL NUMERO DE IDENTIFICACION VEHICULAR-ESPECIFICACIONES

PREFACIO

En la elaboración de la presente Norma Oficial Mexicana participaron las siguientes empresas e instituciones:

- ASOCIACION MEXICANA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, A.C.

- ASOCIACION NACIONAL DE PRODUCTORES DE AUTOBUSES, CAMIONES Y TRACTOCAMIONES, A.C.

- AUTOMOBILES PEUGEOT, S.A.

- CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION.

Seccción 59 y 105.

- CHRYSLER DE MEXICO, S.A. DE C.V.

- FORD MOTOR COMPANY DE MEXICO, S.A. DE CV.

- GENERAL MOTORS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

- HARLEY DAVIDSON DE MEXICO, S.A. DE C.V.

- HONDA DE MEXICO, S.A. DE C.V.

- SUZUKI MOTOR DE MEXICO, S.A. DE C.V.

- KAWASAKI DE MEXICO, S.A. DE C.V.

- MERCEDES BENZ MEXICO, S.A. DE C.V.

- MOTOS DE TRABAJO, S.A. DE.C.V.

- NISSAN MEXICANA, S.A DE C.V.

- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL.

Subsecretaría de Normatividad y Servicios a la Industria y al Comercio Exterior.

Dirección General de Industrias.

Dirección General de Normas.

- BMW DE MEXICO, S.A. DE C.V.

- VOLKSWAGEN DE MEXICO, S.A. DE C.V.

- YAMAHA MOTORS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

0. Introducción

La presente Norma Oficial Mexicana adopta las disposiciones y mecanismos internacionales en materia de identificación vehicular, con el objeto de establecer un número de identificación vehicular que muestre la identidad de los vehículos. Lo anterior, permitirá combatir los problemas derivados de la falta de control vehicular, como lo son la importación ilegal y el robo, así como brindar seguridad en las transacciones comerciales. De esa manera, esta regulación técnica proporcionará a los particulares y al sector público un instrumento para identificar con certeza el vehículo objeto de una transacción.

1. Objetivo y campo de aplicación

La presente Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones para la determinación, asignación e instalación del número de identificación vehicular en los vehículos descritos en el párrafo 2.17 y es de observancia obligatoria para los fabricantes y ensambladores de vehículos destinados al mercado nacional.

Esta Norma Oficial Mexicana no es aplicable a los vehículos considerados como juguetes, y otros vehículos que determine la Secretaría conforme a sus atribuciones.

2. Definiciones

Para efectos de esta Norma Oficial Mexicana se establecen, en orden alfabético, las definiciones siguientes:

2.1 Carácter opcional

Carácter que puede ser utilizado libremente por el fabricante o ensamblador a efecto de designar ciertas particularidades de los vehículos.

2.2 Clase

Nombre que aplica el fabricante o ensamblador para efectos comerciales y para designar una subdivisión de una línea, distinguiendo el precio, dimensiones y/o peso.

2.3 Dígito verificador

Tercera sección del número de identificación vehicular, consistente en un algoritmo calculado por el fabricante o ensamblador conforme a lo dispuesto en el subinciso 3.1.6, de esta Norma Oficial Mexicana que tiene por objeto verificar la autenticidad del número de identificación vehicular.

2.4 DGI

La Dirección General de Industrias de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

2.5 Identificador mundial del fabricante o ensamblador

Primera sección del número de identificación vehicular, que tiene por objeto identificar individualmente a los fabricantes o ensambladores de vehículos a nivel mundial.

2.6 Línea

Nombre que aplica el fabricante o ensamblador a un grupo o familia de vehículos dentro de una marca, los cuales tienen características similares en su construcción.

2.7 Lugar visible

Lugar que puede ser apreciado sin necesidad de remover alguna de las partes del vehículo.

2.8 Modelo

Nombre que aplica el fabricante o ensamblador a un grupo o familia de vehículos del mismo tipo, marca, clase y línea.

2.9 Número de Identificación Vehicular (NIV)

Combinación de diecisiete caracteres alfanuméricos que se efectúa conforme a las especificaciones de la presente Norma Oficial Mexicana, asignados por los fabricantes o ensambladores de vehículos, para efectos de identificación.

2.10 Peso bruto vehicular

Peso real del vehículo expresado en kilogramos, sumado a su máxima capacidad de carga conforme a las especificaciones del fabricante o ensamblador y al de su tanque de combustible lleno.

2.11 Sistema de frenado

Conjunto de dispositivos capaces de disminuir la velocidad del vehículo, detener éste o mantenerlo estático.

2.12 Sistema de seguridad

Conjunto de dispositivos destinados a la protección integral de los ocupantes de un vehículo automotor.

2.13 Tipo de cabina

Es el área localizada sobre el chasis o el motor de un tractocamión y que sirve para alojar al chofer y/o a sus acompañantes.

2.14 Tipo de carrocería

Configuración general o forma de un vehículo, distinguiéndose por características tales como número de puertas o ventanas, dispositivos de carga o línea del toldo.

2.15 Tipo de motor

Fuente de potencia motriz con características definidas como tipo de combustible, número de cilindros, desplazamiento y número de caballos de fuerza especificados, incluyendo fuentes alternas de propulsión.

2.16 Tipo de plataforma

Componentes estructurales básicos de un vehículo de los cuales se derivan uno o varios modelos.

2.17 Vehículos

Los automotores, remolques y semirremolques que se definen a continuación:

2.17.1 Autobús

Vehículo automotor diseñado y equipado para el transporte de más de diez personas, de seis o más llantas.

2.17.2 Automóvil

Vehículo automotor para el transporte de hasta diez personas.

2.17.3 Camión comercial

Vehículo automotor con o sin chasis, destinado para el transporte de mercancías o de más de diez personas, con un peso bruto vehicular de hasta 2,727 kg.

2.17.4 Camión ligero

Vehículo automotor con o sin chasis, destinado para el transporte de mercancías o de más de diez personas, con un peso bruto vehicular de más de 2,727 kg. pero no mayor a 7,272 kg.

2.17.5 Camión mediano

Vehículo automotor con o sin chasis, destinado para el transporte de mercancías o de más de diez personas, con un peso bruto vehicular de más de 7,272 kg. pero no mayor a 8,864 kg.

2.17.6 Camión pesado

Vehículo automotor con chasis para el transporte de efectos o de más de diez personas, con un peso bruto vehicular de más de 8,864 kg.

2.17.7 Motocicleta

Vehículo automotor con dirección de manubrio de dos o más llantas utilizado para el transporte de hasta de 3 personas o cargas ligeras con motor a partir de 49 cm3 de desplazamiento.

2.17.8 Remolque

Vehículo con eje delantero y trasero no dotado de medios de propulsión y destinado a ser jalado por un vehículo automotor, o acoplado a un semirremolque.

2.17.9 Semirremolque

Vehículo sin eje delantero no dotado de medios de propulsión, destinado a ser acoplado a un vehículo automotor, cuyo peso sea soportado por éste.

2.17.10 Tractocamión

Vehículo automotor destinado a soportar y arrastrar semirremolques y remolques.

2.17.11 Vehículo incompleto

Vehículo que consta de, por lo menos, plataforma, motor, tren motriz, sistema de dirección, suspensión y sistema de frenos, cuya carrocería es instalada mediante otro proceso productivo; o bien, que consta de plataforma, sistema de dirección, suspensión, sistema de frenos y carrocería, cuyo motor y tren motriz son instalados mediante otro proceso productivo.

3. Especificaciones

3.1 De determinación y asignación

3.1.1 El NIV debe estar integrado por caracteres asignados por el fabricante o ensamblador, los cuales deben proporcionar a la DGI la información para interpretarlo por lo menos treinta días antes de la comercialización de los vehículos.

3.1.2 El NIV debe estar integrado por diecisiete caracteres, seleccionados por el fabricante o ensamblador de los siguientes:

3.1.2.1 Alfabéticos: A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z

3.1.2.2 Numéricos: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.1.3 El NIV debe estar integrado por cuatro secciones, las cuales hacen referencia a:

3.1.3.1 Primera Sección: Identificador mundial del fabricante o ensamblador.

3.1.3.2 Segunda Sección: Descripción del vehículo.

3.1.3.3 Tercera Sección: Dígito verificador.

3.1.3.4 Cuarta Sección: Identificación individual del vehículo.

3.1.4 La primera sección tiene por objeto identificar mundialmente al fabricante o ensamblador y consta de tres caracteres, los cuales ocupan las posiciones uno a tres del NIV y hacen referencia al fabricante o ensamblador, marca y tipo del vehículo, sin importar el orden y combinación de los caracteres. Esta sección debe permitir identificar el país en el que se fabrican o ensamblan los vehículos.

Esta primera sección es asignada a propuesta del fabricante o ensamblador por el organismo facultado conforme a las disposiciones que se establecen en la norma internacional que se indica en el inciso 5.7 del capítulo de Bibliografía de esta Norma Oficial Mexicana. El fabricante o ensamblador debe solicitar directamente a dicho organismo la asignación de esta sección.

3.1.5 La segunda sección tiene por objeto identificar las características y atributos del vehículo y consta de cinco caracteres, los cuales ocupan las posiciones cuatro a ocho del NIV, sin importar el orden y combinación de los caracteres. Esta sección será asignada por el fabricante o ensamblador conforme a lo siguiente:

3.1.5.1 Automóviles:

- clase

- línea

- tipo de carrocería

- tipo de motor

- sistemas de seguridad o configuración de ejes

3.1.5.2 Autobuses y camiones:

- línea o modelo

- clase

- tipo de carrocería

- tipo de motor

- sistema de frenado o peso bruto vehicular

3.1.5.3 Motocicletas:

- tipo de motocicleta

- línea

- tipo de motor

- cilindrada

- carácter opcional

3.1.5.4 Remolques y semirremolques:

- tipo de remolque o semirremolque

- tipo de carrocería

- largo

- configuración de ejes

- carácter opcional

3.1.5.5 Tractocamiones

- línea o modelo

- clase

- tipo de cabina

- tipo de motor

- sistema de frenado o configuración de ejes o potencia del motor

3.1.5.6 Vehículos incompletos:

- línea o modelo

- clase

- tipo de plataforma o carrocería

- tipo de motor

- sistema de frenos o peso bruto vehicular

3.1.6 La tercera sección está conformada por el dígito verificador, tiene por objeto verificar la autenticidad del NIV y consta de un solo carácter, el cual ocupa la posición número nueve. Este dígito verificador se calcula de acuerdo con lo siguiente:

3.1.6.1 Cada carácter numérico tendrá el valor matemático que representa. Tratándose de caracteres alfabéticos se les asigna un valor de acuerdo con la tabla 1 (ver tabla 1).

3.1.6.2 Se multiplican los valores de cada carácter por los factores especificados en la tabla 2 (ver tabla 2).

3.1.6.3 Los resultados obtenidos en 3.1.6.2 se suman y se divide el total entre 11;

3.1.6.4 El residuo de la división realizada conforme a 3.1.6.3 es el dígito verificador. Si dicho residuo es 10, se utiliza la letra “X”.

Tabla 1.- Valores que se asignan a los caracteres alfabéticos.

A=1 B=2 C=3 D=4 E=5 F=6 G=7 H=8 J=1 K=2 L=3 M=4 N=5 P=7 R=9 S=2 T=3 U=4 V=5 W=6 X=7 Y=8 Z=9

Tabla 2.- Factor por el que se deben multiplicar los valores de cada carácter.

1ºX8 2ºX7 3ºX6 4ºX5 5ºX4 6ºX3 7ºX2 8ºX10 9º=(dígito verificador) 10ºX9 11ºX8 12ºX7 13ºX6 14ºX5 15ºX4 16ºX3 17ºX2

3.1.7 La cuarta sección tiene por objeto identificar individualmente al vehículo y consta de ocho caracteres, los cuales ocupan las posiciones diez a diecisiete del NIV.

3.1.7.1 El primer carácter de esta sección hace referencia al año modelo del vehículo de acuerdo con la tabla 3 (ver tabla 3).

Tabla 3.- Año modelo

| Año modelo | Clave |
| --- | --- |
| 1998 | W |
| 1999 | X |
| 2000 | Y |
| 2001 | 1 |
| 2002 | 2 |
| 2003 | 3 |
| 2004 | 4 |
| 2005 | 5 |
| 2006 | 6 |
| 2007 | 7 |
| 2008 | 8 |
| 2009 | 9 |
| 2010 | A |
| 2011 | B |
| 2012 | C |
| 2013 | D |

3.1.7.2 El segundo carácter de esta sección hace referencia a la planta de fabricación y es asignado por el fabricante o ensamblador.

3.1.7.3 Los últimos seis caracteres corresponden al número de serie consecutivo del vehículo.

Cuando un fabricante o ensamblador produzca una cantidad de 500 vehículos o menos, y por lo tanto su número de serie consecutivo no cuente con seis caracteres, los tres primeros deben ser asignados conforme a lo previsto en el subinciso 3.1.4 de la presente Norma Oficial Mexicana.

3.2 De grabado

3.2.1 El NIV debe grabarse directamente en las partes previstas en el inciso 3.3.1, o en una placa metálica o etiqueta que no pueda removerse sin ser destruida, a través de procedimientos que garanticen la permanencia del NIV durante la vida útil del vehículo bajo condiciones normales de uso. Dichos procedimientos así como sus modificaciones deben ser notificados a la DGI, dentro de los treinta dias anteriores a la comercialización de los vehículos.

3.2.2 El tamaño de los caracteres del NIV debe ser de por lo menos 4 mm, excepto en el caso de autobuses, camiones y tractocamiones, cuyo tamaño debe ser de por lo menos 2 mm.

3.2.3 Los caracteres alfabéticos del NIV deben ser mayúsculas.

3.3 De la instalación

3.3.1 El NIV debe instalarse de conformidad con el inciso 3.2 en los lugares que se indican a continuación:

3.3.1.1 Automóviles: en el tablero del vehículo; y en el caso de que el diseño del vehículo no lo permita, en el poste o dintel de la puerta del conductor;

3.3.1.2 Autobuses: en el lado izquierdo del acceso de la escalera, o en el lado izquierdo del marco de la puerta de acceso;

3.3.1.3 Camiones y tractocamiones: en el marco de la puerta del conductor o en el tablero;

3.3.1.4 Motocicletas: en cualquier lugar visible del bastidor o cuadro;

3.3.1.5 Vehículos incompletos: en cualquier lugar visible del vehículo, o bien, se proporcionará por separado al carrocero o ensamblador, quien deberá instalarlo de conformidad con las disposiciones de la presente Norma Oficial Mexicana. Cuando el carrocero o ensamblador instale la carrocería o modifique el vehículo de manera que el NIV quede oculto, debe instalarlo conforme a las disposiciones de este inciso.

3.3.1.6 Remolques y semirremolques: en la placa de identificación del vehículo, ubicada en el bastidor frontal.

3.3.2 Además de la ubicación señalada en el subinciso 3.3.1, el NIV debe instalarse, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3.2, en por lo menos otro lugar visible que elija el fabricante o ensamblador del vehículo.

3.3.3 Asimismo, el NIV, alguna de sus secciones, un algoritmo derivado del NIV u otro número de control interno del fabricante o ensamblador relacionado directamente con el NIV debe instalarse en un lugar oculto.

3.3.4 Las especificaciones contenidas en los incisos 3.3.2 y 3.3.3 no son exigibles a los fabricantes o ensambladores de motocicletas.

3.4 De importación

3.4.1 Los vehículos importados deberán cumplir con las disposiciones de la presente Norma Oficial Mexicana, en los términos establecidos en la Ley de Comercio Exterior, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y demás ordenamientos legales aplicables.

El importador es el responsable del cumplimiento de las obligaciones previstas en 3.1.1, 3.2.1 y 4.2 en lo relativo a la notificación a la DGI, así como de la verificación y, en su caso, confirmación prevista en el inciso 4.1.

4. Vigilancia

4.1 La presente Norma Oficial Mexicana será vigilada por la autoridad competente, conforme a la legislación correspondiente.

4.2 El número de identificación oculto a que se refiere el inciso 3.3.3 deberá ser verificado y, en su caso, confirmado por el fabricante o ensamblador a solicitud de la autoridad competente.

4.3 En caso de existir algún error en el marcado del NIV durante el proceso de producción del vehículo, el fabricante o ensamblador debe corregir dicho error conforme a sus procedimientos, y notificar de inmediato a la DGI:

a) El número de unidades cuyo NIV fue corregido y asignado nuevamente,

b) El NIV erróneo, y

c) El NIV correcto.

5. Bibliografía

5.1 Decreto para el fomento y modernización de la industria automotriz, Diario Oficial de la Federación, 11 de diciembre de 1989.

5.2 Decreto para el fomento y modernización de la industria manufacturera de vehículos de autotransporte, Diario Oficial de la Federación, 11 de diciembre de 1989.

5.3 NOM-008-SCFI-1993, Sistema General de Unidades de Medida.

5.4 NOM-012-SCT-2-1995, Sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autrotransporte que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción federal.

5.5 NMX-Z-013-SCFI, Guía para la redacción, estructuración y presentación de las normas oficiales mexicanas.

5.6 ISO 3779.- 1983.- Road vehicles.- Vehicle identification number (VIN).- Content and Structure.

5.7 ISO 3780.- 1983.- Road vehicles.- World Manufacturer Identifier (WMI).- Code.

5.8 ISO 4030.- 1983.- Road vehicles.- Vehicle identification number (VIN).- Location and attachment.

5.9 Code of Federal Regulations 49 de los Estados Unidos de América, partes 565 y 567, revisado en junio de 1996, Estados Unidos de América.

6. Concordancia con normas internacionales

La presente Norma Oficial Mexicana concuerda parcialmente con las normas internacionales ISO 3779, ISO 3780 e ISO 4030.

México, D.F., a 22 de junio de 1998.- La Directora General de Normas, Carmen Quintanilla Madero.- Rúbrica.